РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Инструкция по применению

подвесных биокаминов decoflame®

Ellipse Ceiling

русский

Перед использованием продукта необходимо прочитать инструкцию

Сохраните инструкцию для дальнейшего применения

Поздравляем вас с приобретением нового биокамина decoflame®

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАТЬ ОПИСАННЫЕ В НИХ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

DECOFLAME НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИЛИ ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ	Ошибка! Закладка не определена.

РАСПОЛОЖЕНИЕ	4

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	Ошибка! Закладка не определена.

ОБСЛУЖИВАНИЕ	Ошибка! Закладка не определена.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	Ошибка! Закладка не определена.

УСТАНОВКА	Ошибка! Закладка не определена.

ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА	8

БЕТОННЫЙ ПОТОЛОК\КИРПИЧНЫЙ	11

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ	Ошибка! Закладка не определена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	13

# БЕЗОПАСНОСТЬ

Естественно, при работе с открытым огнем необходимо соблюдать правила безопасности. Все камины decoflame® разработаны, изготовлены и прошли проверку качества в Дании, со строгим контролем техники безопасности и удобства использования. В наши камины входит запатентованный образец горелки decoflame®, которая была тщательно испытана и настроена до того, как сойти с конвейера. Пожалуйста, всегда строго соблюдайте все меры безопасности и инструкции по монтажу, описанные в данном руководстве.

Ваш камин decoflame® был технически разработан так, чтобы иметь не только приятный дизайн, но и предоставлять пользователю функциональность и безопасность. НЕ изменяйте, не добавляйте и не устраняйте никакие части или компоненты данного камина, т.к. это приведет к утере гарантии.

# РАСПОЛОЖЕНИЕ

Биокамин Ellipse Ceiling предназначит только для использования внутри помещения. Удостоверьтесь, что вы устанавливаете камин в безопасном месте, т.е. на расстоянии минимум одного метра (40 дюймов) от мебели, занавесок или других воспламеняемых предметов .

Внимание: удостоверьтесь что потолок, на который Вы крепите камин в состоянии выдержать предмет весом 80-90 кг.

Также при выборе расположения камина не размещайте его в местах, находящихся на сквозняке, т.к. биоэтанол является летучим топливом. Фактически только пары биоэтанола горят при розжиге. Не прикасайтесь к пламени горящего камина и не дуйте на пламя – так пламя выйдет за пределы камина, и его нельзя будет контролировать.

НЕ располагайте биокамин Ellipse Ceiling в нише, НЕ располагайте биокамин Ellipse Ceiling рядом со стеной\вплотную к стене.

Биокамин Ellipse Ceiling вращается на 360º, это позволит Вам наблюдать камин со всех уголков комнаты. НЕ  вращайте камин во время горения.

Этот камин можно использовать в оранжереях, только если температура окружающей среды не превышает стандартную комнатную температуру.

Камин нельзя использовать в помещении из легко воспламеняемого материала.

Всегда держитесь от горящего камина на минимальном безопасном расстоянии в 30 см (12 дюймов).Когда камин работает, поверхности верхней части камина теплые, т.к. тепло поднимается наверх. НЕ помещайте предметы на верхнюю часть камина.

Во время работы камина его поверхность нагревается,  НЕ кладите ничего на поверхность камина.

У вас дома есть дети или домашние животные? Если да, необходимо, чтобы взрослый всегда следил за ними, когда камин работает; никогда не оставляйте камин без присмотра во время его эксплуатации.

При возникновении сомнений, пожалуйста, обратитесь в Decoflame.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСЕГДА разжигайте и тушите огонь в своем камине decoflame® соблюдая технику безопасности. ТОЛЬКО взрослые могут разжигать и тушить пламя.

Все камины decoflame® на биоэтаноле разработаны и созданы исключительно для использования с биоэтанолом с минимальным количеством примесей (чистота минимум 96%, но не более 97.5%). НЕ используйте другое горючее или материалы, или биоэтанол худшего качества, т.к. это приведет к потере гарантии.

Мы поставляем собственный, тщательно отобранный биоэтанол decoflame® . Пожалуйста, узнавайте об источниках снабжения у своего продавца каминов.

Откройте канистру биоэтанола и наполните горелку топливом до максимального уровня. Можете воспользоваться воронкой или помпой во избежание проливания вещества. Рекомендуем вам заново наполнять горелку каждый раз, когда вы хотите пользоваться камином, т.к. таким образом его будет легче разжигать.

Никогда не разжигайте камин, если вы разлили биоэтанол у горелки.

Если вы пролили биоэтанол, вытрите с горелки и близлежащих поверхностей весь биоэтанол в зоне досягаемости и освободите запасной резервуар под горелкой. Затем тщательно вымойте руки перед тем, как зажигать пары биоэтанола (опасность получения ожогов).

Используйте длинную спичку для каминов или зажигающее устройство для каминов, чтобы зажечь пары.

Соблюдайте соответствующую дистанцию при розжиге камина.

НЕ курите при заполнении горелки биоэтанолом.

Ни при каких обстоятельствах НЕ заполняйте горелку заново, когда она уже используется или еще не остыла после эксплуатации.

НЕ зажигайте горелку, если вы переполнили ее! Частично освободите горелку и запасной резервуар под ней от лишнего биоэтанола.

Рекомендуем всегда оставлять камин горящим, пока весь биоэтанол не сгорит. Если вы хотите потушить огонь до того, как горелка опустеет, мы рекомендуем наполнить горелку биоэтанолом до максимального уровня, прежде чем снова ее зажигать. Если горелка наполовину заполнена или заполнена ниже минимального уровня, газ биоэтанола, находящийся поверх оставшейся жидкости заполняет все свободное пространство горелки. Если зажечь это «скопление газа», произойдет небольшой взрыв. Более того, может быть непросто зажечь горелку, которая заполнена только наполовину.

При необходимости потушить огонь до того, как горелка опустеет, пожалуйста, пользуйтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО следующим способом: поместите отверстие в рукоятке, поставленной в комплекте вашего камина, на штифт крышки горелки и задвиньте крышку до закрытия, постепенно и уверенно потянув ее на себя. Таким образом, подача кислорода моментально прекращается, и пламя гаснет. Если у вас не получилось в первый раз, пожалуйста, попробуйте еще, пока пламя не погаснет. НЕ пытайтесь задуть пламя! Спустя секунд 15 откройте крышку и выпустите горячие пары и снова закройте крышку.

ВАЖНО! Подождите 15-20 минут или до тех пор, пока не убедитесь, что горелка остыла, прежде чем заново наполнить ее биоэтанолом.

Биоэтанол следует хранить в защищенном месте и вне досягаемости детей.

НЕ накрывайте камин. НЕ кладите воспламеняемые материалы или одежду на камин.

НЕ кладите гальку или камни на горелку, т.к. они треснут и могут нанести повреждения пользователю или ущерб камину. Также НЕ размещайте керамические бревна или гальку на горелке, т.к. они повысят температуру сгорания, что повышает  потребление топлива и может вызвать появление нежелательных микрочастиц в воздухе помещения.

Убедитесь, что помещение, где находится камин, всегда хорошо проветривается во время работы вашего камина, но без сквозняков. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Технические характеристики», чтобы узнать рекомендации по подходящим размерам помещения для вашего камина.

Во время использования металлические и любые стеклянные части камина могут нагреться. Избегайте соприкосновения с этими частями во избежание ожогов.

НЕ мешайте биоэтанол с другим топливом.

Всегда тщательно следуйте инструкциям на упаковке биоэтанола.

Биоэтанол – легко воспламеняемый материал.

Избегайте соприкосновения с глазами и кожей.

Мы советуем людям с затрудненным дыханием или астмой во время использования своего камина на биоэтаноле открывать окно.

Избегайте сквозняков, т.к. они могут вызвать образование сажи и увеличить потребление топлива.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поверхность внутренней части камина Ellipse Ceiling, так же как и сама горелка может изменяться со временем вследствие подверженности теплу от огня, что приводит к небольшим изменениям в цвете или структуре. Это считается нормальным износом и не является недостатком или дефектом продукта. Мы рекомендуем чистить заднюю сторону сухим кухонным бумажным полотенцем, а после этого – хорошо отжатой тряпкой без ворса.

Горелка сделана из матовой нержавеющей стали. Ее можно чистить кухонным бумажным полотенцем, пропитанным небольшим количеством биоэтанола или другого продукта на основе спирта. Ее поверхность можно чистить время от времени при помощи прилагающийся губки 3М (всегда чистите по направлению волокон).

# ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Где я могу разместить биокамин?

Вы можете разместить камин где угодно, т.к. для его работы не нужен дымоход или топливо. Например, его можно разместить в квартире, в доме, в загородном доме – или в вашем офисе. Серия Ellipse Ceiling  была разработана для использования в помещении. Дополнительную информацию см. в разделе «Расположение».

2. Необходимо ли предоставлять какое-либо разрешение на использование?

Важно, чтобы вы знали обо всех правилах и предписаниях, которые могут относиться к использованию биокамина. Модельные серии decoflame® «New York», «Atlantic» и «San Diego», «Ellipse Ceiling» были протестированы и одобрены компанией SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut со строжайшими требованиями к рынку.

3. Камин decoflame® сложно установить?

При установке любой модели серии Ellipse Ceiling  вам необходимы только базовые навыки работы своими руками. Вам необходимо следовать данным инструкциям по установке используя приспособления для установки, подходящие для стены, на которую вы собираетесь повесить камин.

4. Можно ли использовать камин после распаковки? 
Как только он размещен и надежно установлен в соответствии с данными инструкциями, единственное, что вам необходимо добавить – это биоэтанол. Необходимо знать, однако, что SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut рекомендует разместить огнестойкую пластину между камином и стеной. См. раздел «Руководство по установке» с более подробной информацией.

5. Как лучше всего разжечь камин?

Используйте длинные спички или зажигающее устройство для камина.

6. Биоэтанол опасен?
Биоэтанол не опасен ни для людей, ни для окружающей среды и является биологически разлагаемым веществом. Биоэтанол – это спирт, произведенный посредством ферментации органического, устойчивого и безопасного для окружающей среды сырья, такого как зерно, картофель и сахарный тростник. Затем этот спирт денатурируется и таким образом становится непригоден для потребления человеком. Во время горения образуются пары воды и углекислый газ. Только газ биоэтанола горит, а биоэтанол преобразуется из жидкости в газ при температуре, равной примерно 15ºC (59ºF). Газ биоэтанола тяжелее воздуха, поэтому он всегда будет находиться на поверхности жидкого биоэтанола. Удостоверьтесь, что топливо находится в безопасном месте вне зоны досягаемости детей.

Денатурированный биоэтанол является воспламеняющейся жидкостью класса 1В (Воспламеняемость) и относится к 3 классу упаковки или материала II (Транспортировка) и регулируется различными стандартами по всему миру. Вы должны ознакомиться с данными постановлениями и соответствовать им, чтобы безопасно и по закону хранить это топливо, а также работать с ним, декантировать и использовать его.

7. Опасно ли вдыхать газ, который вырабатывается во время горения?

В процессе горения биоэтанол разлагается не на что иное, как пары воды и CO2 (углекислый газ). Т.к. температура горения вашего камина decoflame® ниже 400ºC, не происходит высвобождения других вредных веществ (например, альдегида), которое обычно происходит при температуре горения свыше 700ºC. Всегда следите за тем, чтобы помещение, в котором находится камин, хорошо проветривалось (но без сквозняков): это обеспечивает достаточный уровень кислорода (т.е. хорошее качество воздуха в вашем помещении) во время работы камина – т.к. огонь поглощает кислород.

8. В каком количестве поставляется биоэтанол?

Биоэтанол decoflame® поставляется в 3-литровых контейнерах или 1,5-литровых бутылях. Чтобы облегчить наполнение горелки, наполните небольшой контейнер биоэтанолом и используйте его для вливания жидкости в горелку, используя воронку во избежание проливания вещества. Или есть другой удобный способ – использование помпы на батарейках.

9. Сколько горит один литр биоэтанола?

От 2 до 8 часов, в зависимости от модели камина, уровня проветриваемости помещения и интенсивности пламени.

10. Камин генерирует много тепла во время эксплуатации?

Тепловой КПД каминов Ellipse decoflame® равен 2-6 кВт/ч – 100% которого остается в помещении (в отличие от ситуации с традиционным камином, работающем на дровах). Тем не менее, наши камины в основном созданы в декоративных целях – их стоит считать только дополнением к основному источнику тепла.

11. Можно использовать бумагу и дерево в качестве топлива для камина decoflame®?
Нет, использовать можно только биоэтанол – мы рекомендуем чистое вещество не менее 96%, но не более 97.5%.

12. Как можно потушить пламя, когда камин работает?

В идеале, и в соответствии с рекомендациями, нужно дать догореть всему биоэтанолу в горелке. При необходимости потушить огонь до того, как биоэтанол в горелке закончится, пожалуйста, пользуйтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО следующим способом: поместите отверстие в рукоятке, поставленной в комплекте вашего камина, на штифт крышки горелки и задвиньте крышку до закрытия, постепенно и уверенно потянув ее на себя, через секунд 15 откройте крышку, чтобы выпустить горячие пары.

13. Что делать, если горелка переполнилась?

НЕ зажигайте горелку! Вытащите горелку из запасного резервуара (наденьте резиновые перчатки и, опустив руки в отверстие с горелкой, возьмитесь за ее верхнюю пластину) и перелейте часть биоэтанола в контейнер (ведро, чашу и т.п. – можно вылить его в туалет или кухонную раковину и смыть его водой, ведь это всего лишь спирт), пока биоэтанол в горелке не будет находиться на максимальном уровне. Удалите насухо весь биоэтанол с верхней и внешней частей горелки. Затем используйте кухонное полотенце, чтобы высушить всю жидкость в запасном резервуаре. Верните горелку в запасной резервуар.

Установка

Из-за веса этой модели камина мы рекомендуем производить его установку с помощью двух, а лучше трех человек. Подробности указаны в Руководстве по быстрой установке, прикладываемом к данной инструкции.

Убедитесь, что вы применяете только деревянные пробки в стене и металлические болты, подходящие для типа потолка, который будет нести на себе камин.

Для установки камина Эллипс вам нужно иметь:

Электродрель
Строительный уровень
Рулетку

Лестницу стремянку 
Сверло (подходящее для типа потолка, на который вы будете подвешивать ваш камин)

Следуйте инструкциям ниже, в зависимости от типа потолка, на котором будет крепиться камин.

## Потолок из гипсокартона

Убедитесь, что конструкция крепления листов гипсокартона, которые образуют ваш потолок, сделана из дерева или металла, а несущие детали конструкции способны выдержать крепление пробок или болтов, которые вы примените  для крепления фланца. Применяя барашковые винты для крепления фланца к потолку, вы должны крепить их с помощью анкера через деревянную   или металлическую рейку под листами сухой штукатурки, которые образуют поверхность потолка. Каждый из барашковых   винтов  должен выдерживать нагрузку в 50 кг.

## Бетонный или кирпичный потолок

Применяйте анкерные болты из нержавеющей стали. Каждый   болт должен заглубляться в бетонную или кирпичную стену на глубину не менее  50 мм (без учета слоя штукатурки). Каждый болт должен выдерживать нагрузку в 50 кг.

Внимание: Применяйте  ТОЛЬКО  металлические крепежные болты.

Камин Ellipse Ceiling

# Руководство по установке

Перед началом установки проверьте целостность упаковки и наличие всех  перечисленных ниже деталей.

Перечень:

1. Основа камина (1)

2. Труба (1)

3. Фланец (1)

4. Горелка с заслонкой (1+1)

5 Крышка фланца с магнитами (1+4)

6. Стеклянные экраны (2)

7. Винта крепления   с резиновыми уплотнительными кольцами (4)

8. Руководство пользователя, технические схемы, руководство по быстрой установке

9. Ручка заслонки

Установка камина Эллипс
1. Для каждого сквозного отверстия в монтажном фланце отметьте, а затем просверлите восемь отверстий в потолке. Подробности смотрите в разделе Установка.

2. Поднимите и трубу и фланец к потолку. Вставьте анкерный болт  через одно из отверстий фланца в отверстие в потолке, убедившись, что труба расположена вертикально по уровню и прикрепите фланец и трубу  оставшимися семью болтами к потолку.

3. Равномерно расположите четыре магнита на крышке фланца. Осторожно вставьте трубу в отверстие крышки и поднимите крышку вверх до упора с фланцем.

4. Удалите транспортный крепеж из концов трубы. Сохраните на месте два винта! Поднимите вдвоем основу камина вверх  по трубе и соедините между собой охватываемое и охватывающее соединение. Пусть  третье лицо закрепит соединение   изнутри двумя болтами, которые держали транспортный крепеж. Вся эта операция выполняется проще, если труба зафиксирована от вращения.

5. Осторожно вставьте резервуар внутрь основы камина. Вставьте горелку   и закрепите заслонку на горелке, чтобы ручка смотрела вправо. Камин готов к использованию.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Ellipse Ceiling

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ:

min. 56m³

Тепловой КПД: Мах. 3 kW/h

Объем горелки:

3 литра. Для каминов decoflame® используйте только биоэтанол чистотой минимум 96%.

Время горения:

Полностью наполненная горелка будет гореть около 4 – 8 часов, в зависимости от интенсивности пламени и силы потока воздуха.

Одобрено:

Протестировано и одобрено SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

По всем вопросам обращайтесь по адресу decoflame@bk.ru

or contact Decoflame at info@decoflame.dk

# Text boxes

Рейка

Деревянные или металлические рейки

Гипсокартон

бетон или кирпич

Установочный фланец

штукатурка

8

9