РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Инструкция по эксплуатации

биокамина «decoflame»® серии World

Русский

Перед использованием продукта обязательно прочитайте настоящую инструкцию.

Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации продукта.

Поздравляем Вас с приобретением нового биокамин «decoflame»®.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАЙТЕ ОПИСАННЫЕ В НИХ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

КОМПАНИЯ «DECOFLAME» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО ПРИЧИНЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	2

РАСПОЛОЖЕНИЕ	3

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4

ОБСЛУЖИВАНИЕ	5

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	6

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ	8

СПЕЦИФИКАЦИИ	9

World Plaza	9

World Empire	9

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При применении устройств с открытым огнем, необходимо соблюдать технику безопасности. Конструкция всех каминов «»® хорошо продумана. Они произведены в Дании, а их качество проверено на соответствие высочайшим стандартам безопасности продукта, а также для обеспечения удобства эксплуатации. В наших каминах применяются уникальные горелки «decoflame»®, промышленные образцы которых охраняются законом. Горелки прошли всесторонние испытания, механизм закрытия отлаживается вручную до схода продукта с конвейера.

Продуманная конструкция Вашего камина «decoflame»® позволит Вам не только наслаждаться красивым дизайном, но также оценить его функциональность и безопасность. ЗАПРЕЩАЕТСЯ дорабатывать, добавлять или снимать какие-либо части или компоненты камина. В противном случае гарантия на продукт перестанет действовать. Просим Вас в течение всего времени использования продукта строго следовать правилам техники безопасности и инструкциям по установке, предоставленным ниже в настоящей инструкции.

# РАСПОЛОЖЕНИЕ

Камины серии World предназначены в основном для эксплуатации внутри помещений. Однако их также можно устанавливать на балконе или террасе (при этом запрещается эксплуатировать камины на открытом воздухе). Необходимо убедиться, что камин установлен на ровной, твердой поверхности пола, что расстояние от гардин, солнцезащитных козырьков, аналогичных текстильных элементов и других легковоспламеняющихся предметов составляет не менее одного метра (40 дюймов).

Выберите место расположения камина серии World до того, как зажечь его. НЕ перемещайте камин в зажженном состоянии.

При выборе места расположения для камина также необходимо учесть, что в месте его установки нет сквозняка, поскольку биоэтанол является летучим топливом. На самом деле, во время работы камина горят только пары биоэтанола. Запрещается трогать языки пламени зажженного камина, дуть на пламя, поскольку в таком случае пламя выйдет за пределы камина, и его распространение нельзя будет контролировать.

НЕ располагайте ценные картины или электронное оборудование, например, телевизоры или колонки над камином. Теплый воздух, поднимающийся от камина, может повредить предметы, находящиеся над камином.

НЕ устанавливайте камины серии World методом утопленного монтажа в нишу, не устанавливайте камины под стеллажами.

Устанавливать камины в оранжереях можно только в том случае, если температура окружающего воздуха не превышает стандартной комнатной температуры.

Камин нельзя устанавливать в помещении, выполненном из легковоспламеняющихся материалов.

Всегда соблюдайте безопасную дистанцию от зажженного камина — минимум 30 см (12 дюймов).

Когда камин зажжен, стеклянные экраны нагреваются, поскольку тепло распространяется вверх. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить какие-либо предметы на камин.

Есть ли у Вас дети или домашние животные? Если да, необходимо, чтобы во время работы камина они всегда находились под наблюдением взрослых. Никогда не оставляйте зажженный камин без присмотра.

В случае сомнений просим Вас обратиться в компанию «Decoflame».

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Камин «decoflame»® необходимо ВСЕГДА зажигать и тушить, следуя одной и той же процедуре. Зажигать и тушить пламя должны ТОЛЬКО взрослые.

Все камины на биоэтаноле «decoflame»® предназначены и изготовлены исключительно для работы на биоэтаноле высокой степени очистки (минимум 96%, но не более 97,5%). НЕ используйте какие-либо другие виды топлива или материалы, а также биоэтанол более низкого качества. В противном случае гарантия на камин перестанет действовать.

Мы поставляем собственный прошедший тщательную проверку биоэтанол «decoflame»®. Узнать о том, где можно такой биоэтанол, можно в магазине, где Вы купили камин.

Откройте бутылку биоэтанола и залейте его в отверстие в горелке до отметки максимального уровня. Чтобы случайно не разлить жидкость, можно использовать воронку или дозатор. Мы рекомендуем заливать топливо в горелку каждый раз, когда Вы собираетесь зажечь камин, поскольку это упростит розжиг.

Запрещается зажигать камин, если Вы разлили биоэтанол вокруг горелки.

Если Вы пролили биоэтанол, необходимо удалить его излишки с горелки и окружающих поверхностей, а также удалить все остатки жидкости из предохранительной камеры, находящейся под горелкой. Затем тщательно вымойте руки, и только после этого поджигайте пары биоэтанола (в противном случае существует риск получения ожогов).

Подожгите пары длинной каминной спичкой или каминной зажигалкой.

При розжиге камина сохраняйте соответствующую дистанцию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить в процессе залива биоэтанола в камин.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не заливайте биоэтанол в камин, если он еще горит или не остыл после предыдущего применения.

НЕ зажигайте горелку, если Вы залили слишком много биоэтанола! Слейте часть биоэтанола из горелки и из предохранительной камеры, расположенной снизу.

Мы рекомендуем дать полностью прогореть всему биоэтанолу, залитому при последней заправке. Если Вы хотите потушить огонь до того, как в горелке закончится топливо, мы рекомендуем снова заполнить ее до максимальной отметки перед следующим применением. Если горелка наполовину пуста или заполнена до уровня ниже минимальной отметки, газ биоэтанола, располагающийся поверх остающегося жидкого топлива, заполнит все пустое пространство в горелке. Если Вы подожжете такое «скопление газа», произойдет взрыв. Кроме того, зажечь горелку, когда она заполнена топливом только наполовину, гораздо сложнее.

Если Вам необходимо потушить огонь до того, как весь биоэтанол прогорит, СТРОГО следуйте описанной процедуре: наденьте ручку, которая идет в комплекте с камином, на штырь на крышке горелки и сдвиньте крышку в закрытое положение, потянув ее на себя одним уверенным движением. Таким образом, моментально перекрывается доступ кислорода к пламени, и огонь затухает. Если с первой попытки сделать это не удалось, необходимо повторить операцию еще раз, до тех пор, пока пламя не будет потушено. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ задуть огонь!

ВАЖНО! Прежде чем заливать биоэтанол в горелку, необходимо подождать 15-20 минут, пока Вы не будете уверены, что горелка охладилась.

Биоэтанол должен храниться в безопасном недоступном для детей месте.

НЕ накрывайте камин! НЕ кладите какие-либо горючие материалы или вещи на камин. НЕ кладите на горелку гальку или другие камни — они расколются, что может привести к травме или повреждению камина. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать на горелке какие-либо керамические предметы или речные камни, поскольку это повысит температуру горения, что повлечет ускоренное потребление топлива и может вызвать появление в воздухе нежелательных микрочастиц.

Комната, в которой устанавливается камин, должна хорошо проветриваться в течение всего времени работы камина, но при этом не должно создаваться сквозняка. Рекомендации по размерам помещений для Вашего камина приведены в разделе «Спецификации».

Металл горелки и любые стеклянные части камина серии World в процессе эксплуатации могут нагреваться. Во время горения камина избегайте контакта с этими частями.

НЕ смешивайте биоэтанол с другими видами топлива.

Всегда строго следуйте инструкциям, приведенным на упаковке биоэтанола.

Биоэтанол очень огнеопасен.

Избегайте контакта с глазами и кожей.

Мы рекомендуем людям с расстройствами органов дыхания, а также людям, страдающим астмой, до начала работы камина открыть окно в помещении и держать его открытым в течение всего времени работы камина.

Следует избегать возникновения сквозняка, поскольку это может вызвать формирование копоти и привести к повышению потребления топлива.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поверхность горелки может меняться со временем по причине воздействия высокой температуры пламени, вызывающей небольшие изменения цвета и структуры. Это считается нормальным износом, а не браком или поломкой оборудования. Камин можно чистить с использованием бытового моющего средства или бумажного кухонного полотенца, на которое Вы должны нанести небольшое количество биоэтанола или другого продукта на спиртовой основе. Периодически поверхность камина можно очищать идущей в комплекте губкой компании «3M» (3M) (всегда чистите в направлении, совпадающем с направлением текстуры). Для очистки стеклянных экранов используйте очиститель для стекла и кухонное полотенце или неволокнистую ткань.

# ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Где я могу поставить камин на биоэтаноле?
Вы можете поставить такой камин в любом месте, поскольку каминная труба не требуется, например, в квартире, доме, на даче или в офисе. Камины серии World были разработаны для эксплуатации внутри помещений, однако их также можно устанавливать на балконе или террасе. Не следует, однако, устанавливать камин на открытом воздухе. Чтобы получить более подробную информацию, см. раздел «Расположение».

2. Требуются ли какие-либо разрешения?
Важно, чтобы Вы были проинформированы о том, какие местные законы и нормативные акты касаются применения биокамин.

3. Сложно ли установить камин «decoflame»®?
Все модели серии World поставляются полностью собранными. Вам нужно только установить горелку внутрь предохранительной камеры.

4. Камин готов к эксплуатации сразу после распаковки?
Да, как только камин безопасно установлен на место в соответствии с приведенными здесь инструкциями, для его работы необходимо только добавить биоэтанол.

5. Как лучше зажигать камин?
Используйте каминные спички или каминные зажигалки.

6. Опасен ли биоэтанол?
Биоэтанол не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды, это биоразлагаемый материал. Биоэтанол — спирт, который производится из органического, экологического и безопасного для окружающей среды сырья, такого, как кукуруза, картофель и сахарный тростник методом ферментации. Спирт денатурирован, то есть непригоден для потребления человеком. В процессе сжигания производятся водяной пар и углекислый газ. Горит только газообразный биоэтанол, а состояние биоэтанола меняется с жидкого на газообразное при температуре примерно 15ºC (59ºF). Газообразный биоэтанол тяжелее воздуха, поэтому он всегда будет оставаться на поверхности жидкого биоэтанола. Топливо нужно держать в безопасном недоступном для детей месте.

Денатурированный биоэтанол классифицируется как горючая жидкость класса 1B (по воспламеняемости) и как жидкость Класса 3 PGII (для транспортировки). Обращение с ним в различных странах мира регламентируется разнообразными стандартами. Чтобы обеспечить безопасное хранение, обращение, переливание и применение этого топлива, Вы должны ознакомиться с нормативными документами и следовать их положениям.

7. Насколько опасно вдыхание газа, который образуется при сжигании топлива?
При горении биоэтанол разлагается практически только на водяной пар и CO2 (углекислый газ). Поскольку температура горения Вашего камина на биоэтаноле «decoflame»® ниже 400ºC, никакие другие вещества, наносящие вред здоровью (такие как альдегиды), обычно выделяющиеся при температурах горения выше 700ºC, не образуются. Необходимо всегда обеспечивать хорошее проветривание помещения, в котором установлен камин (без образования сквозняка), чтобы обеспечить достаточный уровень кислорода (т.е. хорошее качество воздуха в помещении) в процессе работы камина, поскольку огонь поглощает кислород.

8. В какой форме поставляется биоэтанол?
Биоэтанол «decoflame»® поставляется в емкостях различных объемов. Для упрощения наполнения горелки, воспользуйтесь небольшой емкостью, наполняя ее и переливая жидкость к горелку через воронку, во избежание пролива. Также полезным может оказаться дозатор, работающий на батарейках.

9. Как долго прогорает один литр биоэтанола?
От 4 до 8 часов, в зависимости от размера горелки, вентиляции в комнате и того, на какую мощность отрегулировано пламя.

10. Камин при горении дает много тепла?
Тепловой КПД моделей каминов серии «decoflame»® World варьируется от 2 до 7 кВт/ч, из которых 100% тепла остается в помещении (в сравнении с традиционным камином, растапливаемым дровами). Тем не менее, наши камины предназначены в основном для декорирования, их следует считать только дополнением к какому-либо основному источнику тепла.

11. Можно ли топить камины «decoflame»® бумагой или древесиной?
Нет, можно использовать только биоэтанол. Мы рекомендуем степень очистки не менее 96%, но не более 97,5%.

12. Как можно потушить пламя, когда камин еще горит?
В идеале, и мы рекомендуем такой порядок использования, весь биоэтанол, залитый в горелку, должен прогореть. Если Вы хотите погасить огонь, когда в горелке еще есть биоэтанол, необходимо действовать ТОЛЬКО в соответствии с описанной процедурой: наденьте ручку, которая идет в комплекте с камином, на штырь на крышке горелки, и сдвиньте крышку в закрытое положение, потянув ее на себя одним уверенным движением.

13. Что делать, если в горелку было залито слишком много биоэтанола?
НЕ зажигайте горелку! Извлеките горелку из предохранительной камеры (наденьте защитные перчатки и подхватите горелку за верхнюю пластину) и сливайте биоэтанол в емкость (ведро, миску или другой контейнер — Вы можете слить топливо в унитаз или кухонную раковину и смыть его водой, поскольку это просто спирт) до тех пор, пока уровень топлива в горелке не достигнет отметки максимального уровня. Насухо протрите все поверхности наверху и рядом с горелкой, чтобы на них не осталось биоэтанола. Удалите жидкость с предохранительной камеры бумажным кухонным полотенцем. Снова установите горелку в предохранительную камеру. Снимите резиновые перчатки и зажгите горелку.

Серия World

# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой камина необходимо проверить целостность упаковки и наличие всех частей, перечисленных ниже.

Содержимое коробки:

1. Корпус камина (1)

2. Горелка со сдвижной крышкой (1 + 1)

3. Экраны из закаленного стекла (2)

4. Потайные колеса (4)

5. Инструкция по эксплуатации

6. Ручка для сдвижной крышки (1)

Установка моделей серии World

(рекомендуется выполнять вдвоем)

1. Осторожно поднимите камин с поддона, на котором он был доставлен, лучше делать это вдвоем, поскольку камин тяжелый.

2. Извлеките камин их картонной коробки и осторожно установите его в предохранительную камеру. Установите сдвижную крышку на горелку.

3. Потайные колеса упрощают перемещение камина серии World, когда он не зажжен.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

## World Plaza

Объем помещения:

мин. 56 м³

Тепловой КПД:

примерно 3,2 кВт/ч

Объем горелки:

3 литра биоэтанола. Для каминов «decoflame»® следует использовать биоэтанол со степенью очистки минимум 96%.

Продолжительность горения:

После однократного заполнения горелка будет работать в течение 4-8 часов, в зависимости от интенсивности пламени и притока воздуха.

## World Empire

Объем помещения:

мин. 80 м³

Тепловой КПД:

примерно 6,7 кВт/ч

Объем горелки:

4 литра биоэтанола. Для каминов «decoflame»® следует использовать биоэтанол со степенью очистки минимум 96%.

Продолжительность горения:

После однократного заполнения горелка будет работать в течение 4-8 часов, в зависимости от интенсивности пламени и притока воздуха.

Чтобы получить более подробную информацию, посетите веб-сайт: www.decoflame.com

или свяжитесь с компанией «Decoflame», воспользовавшись адресом: info@decoflame.dk

# Text boxes

5

6