РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Инструкция по эксплуатации

биокамина «decoflame»®

серии NICE

Русский

Перед использованием продукта обязательно прочитайте настоящую инструкцию.

Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации продукта.

Инструкция по установке и эксплуатации каминов серии Nice от decoflame®

Выпуск январь 2013

Поздравляем вас с приобретением нового биокамина decoflame®.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАТЬ ОПИСАННЫЕ В НИХ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

DECOFLAME НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ.

# СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ						2

КОМПЛЕКТАЦИЯ						3

СБОРКА							3

РАСПОЛОЖЕНИЕ - В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ 				3

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	                    3-4

ОБСЛУЖИВАНИЕ						4

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ						4-5

# БЕЗОПАСНОСТЬ

Естественно, при работе с открытым огнем необходимо соблюдать правила безопасности. Камины серии Nice от decoflame® разработаны, изготовлены и прошли проверку качества в Дании, со строгим контролем техники безопасности и удобства использования. Серия Nice создана для использования в помещениях и на улице. В случае если Вы собираетесь использовать Nice от decoflame® в помещении, обратите внимание на местные постановления и законы, которые могут ограничивать/запрещать использование данного типа биокамина.

Ваш камин decoflame® был технически разработан так, чтобы иметь не только приятный дизайн, но и удобный функционал и безопасность. НЕ изменяйте, не добавляйте и не устраняйте любые части или компоненты данного камина, т.к. это приведет к утере гарантии. ВСЕГДА используйте безосколочное стекло – это необходимо для стабилизации пламени.

Пожалуйста, всегда строго соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по установке, описанные в данном руководстве.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Следующие компоненты находятся в картонной коробке –

- Безосколочное стекло

- Горелка из нержавеющей стали

- Крышка для отверстия в горелке

- Длинная ручка для крышки горелки

- Корпус камина (ролики поставляются по выбору)

# СБОРКА

# Сначала выньте стекло и расположите его на мягкой поверхности так, чтобы оно не повредилось. Затем осторожно выньте камин из упаковки и осторожно расположите его на ровной поверхности. Отложите в сторону крышку и ручку. Обязательно прочтите инструкцию внимательно и сохраните ее. Теперь камин готов к заполнению биоэтанолом. Верните безосколочное стекло на штифты на верхней части горелки.

# РАСПОЛОЖЕНИЕ

# НА УЛИЦЕ

# На улице обязательно располагайте камин на ровном, прочном основании на расстоянии минимум 1 метра (40 дюймов) от занавесок, солнцезащитных ставней и аналогичных тканей;

# В ПОМЕЩЕНИИ

Если Вы собираетесь использовать камин Nice в помещении, обязательно располагайте его в безопасном месте на ровной поверхности на расстоянии минимум 1 метра (40 дюймов) от мебели, занавесок и других воспламеняющихся предметов. Также следует выбирать такое расположение камина, при котором камин не находится на сквозняке, поскольку биоэтанол является летучим топливом. Фактически только пары биоэтанола горят при розжиге. Не прикасайтесь к пламени горящего камина и не дуйте на пламя – так пламя выйдет за пределы камина, и его нельзя будет контролировать.

НЕ размещайте ценные картины или электронное оборудование, такое как телеэкраны или колонки, над камином. Теплый воздух от огня поднимается и может повредить всё, что на пути.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВСЕГДА разжигайте и тушите огонь в своем камине Nice от decoflame® соблюдая технику безопасности. Только взрослые могут разжигать и тушить пламя.

Когда камин работает, поверхности верхней части горелки и безосколочное стекло нагреваются. Старайтесь не прикасаться к этим поверхностям. НЕ помещайте предметы на верхнюю часть камина. НЕ украшайте горелку керамическими камнями и другими предметами: это приведет к перегреву и повредит стекло.

Если вас дома есть дети или домашние животные, необходимо, чтобы взрослый всегда следил за ними, когда камин Nice от decoflame® работает; никогда не оставляйте камин без присмотра во время его эксплуатации.

Камин Nice от decoflame® разработан и создан исключительно для использования с жидким биоэтанолом с минимальным количеством примесей (96%). НЕ используйте другое горючее или материалы, или биоэтанол худшего качества, т.к. это приведет к потере гарантии.

- Приобретайте биоэтанол в специализированном магазине или на сайте.

- Снимите крышку с горелки.

- Удалите цилиндр безосколочного стекла из горелки и разместите его на мягкой поверхности так, чтобы не повредить его края.

- Откройте бутыль биоэтанола и влейте топливо через отверстие горелки, оставив около 0.5 см (0.2 дюйма) не заполненными. Во избежание проливания жидкости используйте воронку.

- Для снятия излишка биоэтанола с горелки и близлежащих поверхностей используйте бумажное кухонное полотенце. Затем тщательно вымойте руки, ПРЕЖДЕ ЧЕМ зажигать пары биоэтанола посредством длинного устройства для розжига.

- Верните безосколочное стекло на горелку.

- НЕ курите при наполнении горелки биоэтанолом.

- Ни при каких обстоятельствах НЕ заполняйте горелку заново, когда она уже используется или еще не остыла после эксплуатации.

- При необходимости потушить огонь до того, как горелка опустеет, пожалуйста, пользуйтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО следующим способом: подсоедините длинную рукоять к выпуклости на верхней части крышки горелки и разместите крышку над отверстием горелки. Ненадолго оставьте ее в таком положении. Кислород перестает поступать в огонь, и пламя гаснет. УБЕРИТЕ крышку, как только пламя погаснет, во избежание конденсации в крышке, вследствие которой на поверхности горелки останутся пятна. Верните крышку на ее первоначальное место над отверстием горелки, как только горелка охладится.

- НЕ пытайтесь задуть огонь!

- В идеале весь биоэтанол в горелке должен сгореть. Если вы потушите огонь до того, как горелка опустеет, мы рекомендуем подождать до ее охлаждения (которое происходит в течение 15-20 минут), а затем снова наполнить горелку, согласно пунктам 2-6 выше, прежде чем снова зажечь ее, согласно пунктам 7 и 8.

- Биоэтанол следует хранить в защищенном месте и вне досягаемости детей.

- НЕ накрывайте камин в процессе эксплуатации. НЕ кладите воспламеняемые материалы или одежду на камин. НЕ кладите гальку или камни на горелку, т.к. они треснут и могут нанести повреждения пользователю или ущерб камину.

- НЕ используйте камин в качестве мангала! Он не подходит для поджаривания зефира и сосисок!

- Безосколочное стекло и металлические поверхности горелки могут нагреться в процессе эксплуатации. Не прикасайтесь к этим частям во избежание ожогов. – Как и со всеми настоящими кострами – не подпускайте к нему детей!

- НЕ смешивайте биоэтанол с другим топливом.

- Всегда тщательно следуйте инструкциям на упаковке биоэтанола.

- Биоэтанол – легко воспламеняемый материал.

- Избегайте соприкосновения с глазами и кожей.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

Безосколочое стекло камина Nice сделано из закаленного огнеупорного стекла. Цвет и структура этих стеклянных частей, а также металлических частей, подверженных воздействию огня, могут немного меняться. Это считается обычным износом и не является дефектом или повреждением продукта. Мы рекомендуем регулярную чистку всех частей уличного камина тканью без ворса или кухонным бумажным полотенцем и средством, не содержащим абразивных (царапающих) веществ, биоэтанолом или любым другим продуктом на основе алкоголя. Осторожно обращайтесь с безосколочным стеклом во избежание его повреждения, поскольку закаленное стекло особенно хрупкое.

# ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Где я могу разместить камин Nice от decoflame®?
Камин Nice можно использовать в помещении или на улице (на террасе и на балконе), или в саду на устойчивой ровной поверхности. Не размещайте камин рядом с развевающимися занавесками и другими воспламеняемыми тканями, которые ветром может сдуть на пламя.

2. Произвести монтаж камина Nice от decoflame® сложно?
Модель Nice поставляется полностью собранной, за исключением части со стеклом горелки. Просто следуйте инструкциям раздела Сборка на странице 3.

3. Можно ли использовать камин после распаковки?
Как только он размещен и надежно установлен на устойчивой поверхности, единственное, что вам необходимо добавить – это биоэтанол.

4. Как лучше всего разжечь камин?
Удалите безосколочное стекло с горелки и аккуратно расположите его на мягкой поверхности (во избежание повреждения его краев). НЕ переполняйте горелку биоэтанолом и не разливайте его. В случае если Вы пролили биоэтанол, обязательно устраните его, прежде чем разжечь камин. Используйте длинное устройство для розжига, чтобы поджечь пары биоэтанола. Снова разместите безосколочное стекло вокруг горелки.

5. Биоэтанол опасен?

Биоэтанол не опасен ни для людей, ни для окружающей среды, и является биологически разлагаемым веществом. Биоэтанол – это спирт, произведенный посредством ферментации органического, устойчивого и безопасного для окружающей среды сырья, такого как зерно, картофель и сахарный тростник. Затем этот спирт денатурируется и таким образом становится непригоден для потребления человеком. Во время горения образуются пары воды и углекислый газ. Только газ биоэтанола горит, а биоэтанол преобразуется из жидкости в газ при температуре, равной примерно 15ºC. Газ биоэтанола тяжелее воздуха, поэтому он всегда будет находиться на поверхности жидкого биоэтанола. Топливо должно находиться в безопасном месте вне зоны досягаемости детей.

Денатурированный биоэтанол является воспламеняющейся жидкостью класса 1В (Воспламеняемость) и относится к 3 классу упаковки или материала II (Транспортировка), и регулируется различными стандартами по всему миру. Вы должны ознакомиться с данными постановлениями и соблюдать их, чтобы безопасно и законно хранить это топливо, а также работать с ним, декантировать и использовать его.

6. Опасно ли вдыхать газ, который вырабатывается во время горения?
В процессе горения биоэтанол разлагается не на что иное, как пары воды и CO2 (углекислый газ). Т.к. температура горения вашего биокамина ниже 400ºC, не происходит высвобождения других вредных веществ. Во избежание высвобождения угарного газа, при использовании камина в помещении обязательно хорошо проветривайте его. Держите двери близлежащих комнат открытыми и/или открывайте окно на 10 минут в час при эксплуатации камина.

7. Можно ли использовать бумагу и дерево в качестве топлива для камина Nice от decoflame®?
Для горелки можно использовать только биоэтанол – мы рекомендуем чистое вещество не менее 96%.

8. Как можно потушить пламя, когда камин работает?
В идеале, нужно дать догореть всему биоэтанолу в горелке. При необходимости потушить огонь до того, как биоэтанол в горелке закончится, пожалуйста, пользуйтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО следующим способом:  подсоедините длинную рукоять к выпуклости на верхней части крышки горелки и разместите крышку над отверстием горелки. Ненадолго оставьте ее в таком положении. Кислород перестает поступать в огонь, и пламя гаснет. ТОЛЬКО для модели Nice Round: УБЕРИТЕ крышку, как только пламя погаснет, во избежание конденсации в крышке, вследствие которой останутся пятна на поверхности горелки. Верните крышку на ее первоначальное место, как только горелка охладится.

НЕ пытайтесь задуть огонь!

Дополнительную информацию можно узнать, посетив сайт www.biokamin-decoflame.ru

или написав Decoflame на адрес decoflame@bk.ru